## Slide 1: ELEKTRICKÝ ODPOR V OBVODECH

## Slide 2: Př. 1. Urči výsledný el. odpor.
R1 = 3Ω
R2 = 6Ω
R3 = 4Ω
R4 = 12Ω
R5 = 9Ω
R6 = 7Ω
R7 = 5Ω

## Slide 3: Př. 1. ŘEŠENÍ
Paralelně:
1/R8 = 1/R1 + 1/R2 = 1/3 +1/6 = 3/6 => R8 = 2Ω
1/R9 = 1/R3 + 1/R4 = 1/4 +1/12 = 4/12 => R9 = 3Ω
1/R10 = 1/R8 + 1/R9 = 1/2 +1/3 = 5/6 => R10= 1,2Ω
Seriově:
R = R10 + R5 + R6 + R7 = 1,2 + 9 + 7 + 5 = 22,2Ω

## Slide 4: Př. 2. Urči výsledný el. odpor.
R1 = 10Ω
R2 = 15Ω
R3 = 8Ω
R4 = 24Ω
R6 = 14Ω
R5 = 12Ω

## Slide 5: Př. 2. ŘEŠENÍ
Paralelně:
1/R7 = 1/R1 + 1/R2 = 1/10 +1/15 =5/30 => R7= 6Ω
1/R8 = 1/R3 + 1/R4 = 1/8 +1/24 = 4/24 => R8 = 6Ω
Seriově:
R = R5 + R6 + R7 + R8 = 12 + 14 + 6 + 6 = 38Ω

## Slide 6: Př. 3. Urči výsledný el. odpor.
R6 = 2Ω
R8 = 9Ω
R9 = 15Ω
R7 = 6Ω
R3 = 3Ω
R2 = 5Ω
R1 = 7Ω
R5 = 10Ω
R4 = 11Ω

## Slide 7: Př. 3. ŘEŠENÍ
Seriově :
R10 = R1 + R2 = 7 + 5 = 12 Ω
R11 = R3 + R4 + R5 = 3 + 11 + 10 = 24 Ω
R12 = R6 + R7 = 2 + 6 = 8 Ω
Paralelně:
1/R13=1/R10 + 1/R11 + 1/R12= 1/12 +1/24 + 1/8 =6/24 => R14= 4Ω
Seriově:
R = R8 + R9 + R13 = 9 + 15 + 4 = 28 Ω

## Slide 8: Př. 4. Urči výsledný el. odpor.
R3 = 31Ω
R2 = 15Ω
R1 = 24Ω
R5 = 6Ω
R6 = 12Ω
R4 = 9Ω

## Slide 9: Př. 4. ŘEŠENÍ
Seriově :
R7 = R1 + R2 + R3 = 24 + 15 + 31 = 70 Ω
R8 = R5 + R6 = 6 + 12 = 18 Ω
Paralelně:
1/R9=1/R4 + 1/R8 = 1/9 +1/18 = 3/18 => R9= 6Ω
Seriově:
R = R7 + R9 = 70 + 6 = 76Ω

## Slide 10: Př. 5. Urči výsledný el. odpor.
R3 = 13Ω
R2 = 15Ω
R1 = 12Ω
R4 = 3Ω
R5 = 2Ω
R6 = 5Ω
R8 = 4Ω
R7 = 26Ω
R9 = 6Ω
R11 = 40Ω
R10 = 32Ω
R12 = 19Ω

## Slide 11: Př. 3. ŘEŠENÍ
Seriově :
R13 = R1 + R2 + R3 = 12 + 15 + 13 = 40 Ω
R14 = R4 + R5 + R6 = 3 + 2 + 5 = 10 Ω
Paralelně:
1/R15=1/R8 + 1/R9 = 1/4 +1/6 = 5/12 => R15= 2,4 Ω
1/R16=1/R13 + 1/R14 = 1/40 +1/10 = 5/40 => R16= 8 Ω
Seriově:
R = R7 + R10 + R11 + R12 + R15 + R16 = 26 + 32 + 40 + 19 + 2,4 + 8 = 127,4 Ω