## Slide 1: ZAPOJOVÁNÍ REZISTORŮ

## Slide 2: Sériové zapojení (za sebou)
U1 U2
I
U
Výsledný odpor je roven součtu odporů jednotlivých rezistorů.
Oběma rezistory prochází stejný proud I.
Napětí na rezistorech je různé a platí:
U = U1 + U2
Dosadíme za U = R . I:
R . I = R1 . I + R2 . I
Zkrátíme I a dostaneme:
R = R1 + R2
R1
RR2R

## Slide 3: Paralelní zapojení (vedle sebe)
U
I1 R1
I U
I2 R2
U
Převrácená hodnota výsledného odporu se rovná součtu převrácených hodnot odporů jednotlivých rezistorů.
Napětí na obou rezistorech je stejné.
Proud na rezistorech je různý a platí:
I = I1 + I2
Dosadíme za I = :
=
Zkrátíme U a dostaneme:
=

## Slide 4: Př. Nakresli schéma a vypočítej výsledný odpor dvou rezistorů R1 = 6 Ω a R2 = 9 Ω, jsou-li zapojeny:
b) paralelně
R1=6Ω
R2=9Ω
=
= = => R =
R = 3,6Ω
sériově
R1=6Ω R2=9Ω
R = R1 + R2
R = 6 + 9 = 15Ω

## Slide 5: CVIČENÍ ZADÁNÍ
Vypočítej výsledný odpor dvou rezistorů R1= 12 Ω a R2= 24 Ω
jsou-li zapojeny a) sériově
b)paralelně
Vypočítej výsledný odpor tří rezistorů R1= 36 Ω, R2= 18 Ω,
R3= 6 Ω jsou-li zapojeny a) sériově
b)paralelně
3. Vypočítej výsledný odpor čtyř rezistorů R1= 3 Ω, R2=24 Ω,
R3= 4 Ω a R4= 8 Ω jsou-li zapojeny a) sériově
b)paralelně

## Slide 6: CVIČENÍ ŘEŠENÍ
a) R = 12 + 24 = 36 Ω
b) 1/R =1/12 + 1/24 = 3/24 => R = 24/3 = 6Ω
2. a) R = 36 + 18 + 6 = 60 Ω
b) 1/R =1/36 + 1/18 + 1/6 = 9/36
=> R = 36/9 = 4 Ω
3. a) R = 3 + 24 + 4 + 8 = 39 Ω
b) 1/R =1/3 + 1/24 + 1/4 + 1/8 = 18/24
=> R = 24/18 = 4/3Ω